## Slide 1: Smartes Aquarium Living in a smart tank - Meilenstein 4 -
Team: Hendrik Seemann
Katrin Moritz
Sebastian Frisch
Lydia Pflug
Julian Seibert

## Slide 2: Gliederung
Idee
Architektur
Datenpakete
Aktueller Stand
Liveshow
Ausblick
  Discovery
  Nodes
  Gateway
  Server
  Website

## Slide 3: 1. Idee
Smartes Aquarium mit verschiedenen Sensoren und Aktoren
  Temperaturmessung und –anpassung
    Visuelle Darstellung mit LED-Bar
  Lichtmessung und –regulierung
    Simulierung des tatsächlichen Tag-Nacht-Zyklus
  PH-Wertmessung und Alarmmeldung

## Slide 4: 2. Architektur

## Slide 5: 2. Architektur (2)

## Slide 6: 3. Datenpakete
CoAP: JSON-Format
  {„value“: 23, „message“: „ok“}
MQTT: JSON-Format
  {sensor:„a01s01“, typ:„temp“, value: [23], timestamp:„yyyy-mm-dd hh:mm“}
HTTP: JSON-Format
  {sensor:„a01s01“, typ:„temp“, value: [23], timestamp:„yyyy-mm-dd hh:mm“}

## Slide 7: 4. Aktueller Stand
Sensoren
  Messung der Temperatur
  Messung der Lichtfarbe
  Messung des pH-Wertes
Aktoren
  Ansteuern des LED-Bandes
  Ansteuern des Heizstabes über schaltbare Steckdose
  LED-Bar zeigt Temperatur im Verhältnis an
Gateway
  Abfrage der Daten vom Sensorknoten
  Logik für Temperaturregelung
  Setzen des LED-Bandes in Abhängigkeit des RGB-Sensors
Cloud/Datenbank
  Daten über MQTT empfangen und in Datenbank speichern
  Daten stehen für Frontend zu Verfügung
Frontend
  Daten über HTTP abfragen und darstellen
Bidirektionale Kommunikation möglich
  Auf Website jedoch noch keine graphische Oberfläche für Stellwerte

## Slide 8: 5. Live Show

## Slide 9: 6. Ausblick
Regelung der Temperatur
Regelung des Lichtes
Fertigstellen des pH-Treibers
Ausbau der Website (Einstellungen, Statistiken)
Aktoransteuerung von der Website aus
Sensor für Sonnenlichteinstrahlungsmessung und Schließen von Jalousien bei starkem Sonnenschein
Twittern der aktuellen Messungen im Aquarium
Smarter Wasseraustauchser
Handy-App

## Slide 10: 6.1. Discovery
Pi: GET auf "ff02::1/status"
Liste von Adressen und URIs
Liste von URIs
  Bsp.: /light
  Bsp.: /temp
GET auf <adresse>/light
  Bsp.: sensor: /light/blue: [GET]
  Bsp.: actuator: /led/blue: [GET, PUT]

## Slide 11: 6.2. Nodes
Nodes wirken derzeit reaktiv auf Gateway
  Sinnvoll für Aktoren, nicht für Sensoren
  Für Sensoren:
  Periodisches Aufwachen und Datenübermittlung
    Aktives Senden

## Slide 12: 6.3. Gateway
Dynamisches Hinzuschalten von neuen Nodes

## Slide 13: 6.4. Server
….

## Slide 14: 6.5.Website
Umgestaltung für den ästhetischen Anspruch und leichtere Bedienbarkeit
Statistiken
Warnmeldungen

## Slide 15: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Team: Hendrik Seemann
Katrin Moritz
Sebastian Frisch
Lydia Pflug
Julian Seibert